## Slide 1
JOUR 1
Introduction au Traitement du Signal Audio
& Analyse Fréquentielle avec Librosa
S1 – Signal Audio & Librosa
9h00 – 12h30
S2 – FFT & Spectrogrammes
13h30 – 17h00
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School

## Slide 2
Objectifs & Plan du Jour 1
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
À la fin de cette journée, vous serez capables de :
Décrire les propriétés fondamentales d'un signal audio numérique (amplitude, fréquence, durée)
Charger, visualiser et analyser un signal avec Librosa & Matplotlib
Calculer et interpréter la transformée de Fourier (FFT) d'un signal
Construire et lire un spectrogramme (STFT et Mel)
Relier les grandeurs physiques acoustiques aux représentations numériques
PLAN DU JOUR
09h00
Ouverture & positionnement
09h15
S1.1 – Qu'est-ce qu'un signal ?
09h45
S1.2 – Librosa : charger & visualiser
10h30
S1.3 – Propriétés numériques
11h00
🔧 TP1 – Analyse d'un signal vocal
12h00
✏️ Exercice noté S1
12h30
Pause déjeuner
13h30
S2.1 – La Transformée de Fourier
14h30
S2.2 – Spectrogrammes STFT & Mel
15h30
🔧 TP2 – FFT & Spectro Mel
16h15
✏️ Exercice noté S2
17h00
Synthèse & Q&A

## Slide 3
S1
Le Signal Audio Numérique
Définitions, propriétés et environnement Python
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School

## Slide 4
Du son physique au signal numérique
S1.1 – Fondements acoustiques
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S1 – Fondements
Onde de
pression
Variation de pression atmosphérique se propageant dans l'air
Microphone
(capteur)
Convertit la pression acoustique en tension électrique analogique
Convertisseur
ADC
Échantillonne et quantifie le signal analogique → suite de nombres
Signal
numérique
Tableau de valeurs d'amplitude indexées dans le temps
Correspondances physique ↔ numérique
Grandeur physique
Symbolisée par
Paramètre numérique
Exemple typique
Fréquence acoustique (Hz)
f
Fréquence spectrale analysée
La 440 Hz = note A4
Amplitude (pression, Pa)
A
Valeur flottante [-1, 1]
y[t] ∈ [-1, 1] après normalisation
Durée du son (s)
T
N = T × sr échantillons
3s × 22050 Hz = 66 150 points
Timbre / couleur du son
—
Contenu harmonique (FFT)
Mêmes notes ≠ sur guitare vs piano

## Slide 5
L'échantillonnage & le théorème de Nyquist-Shannon
S1.1 – Fondement numérique essentiel
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S1 – Échantillonnage
📐 Théorème de Nyquist-Shannon
Pour reconstruire fidèlement un signal, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence maximale contenue dans le signal : fs ≥ 2 × fmax
Illustration : signal sinusoïdal échantillonné
● Points d'échantillonnage (sr = 22 050 Hz → 1 point tous les ~45 µs)
Usage
fs (Hz)
fmax utile
Téléphonie (GSM)
8 000
4 000 Hz
CD / Hi-Fi
44 100
22 050 Hz
Librosa défaut
22 050
11 025 Hz
Studio professionnel
48 000
24 000 Hz
Haute résolution
96 000
48 000 Hz
⚠️ Aliasing : si fs < 2fmax, le signal est mal reconstruit → distorsions et artefacts. Toujours vérifier sr avant analyse.

## Slide 6
Amplitude, dynamique & décibels
S1.1 – Les grandeurs du signal
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S1 – Amplitude
Amplitude instantanée y(t)
Valeur du signal à l'instant t. Après normalisation Librosa : y(t) ∈ [-1.0, +1.0]. Un signal silencieux oscille autour de 0.
Valeur crête (peak)
max |y(t)| sur la fenêtre considérée. Seuil de saturation à 1.0. Clipping = distorsion si dépassé.
RMS (Root Mean Square)
√(mean(y²)) → énergie perçue. Correspond mieux au volume ressenti que la valeur crête.
Dynamique
Écart en dB entre le niveau le plus fort et le plus faible. Signal CD ≈ 96 dB dynamique (16 bits).
Formules clés
dB(x) = 20 × log₁₀(|x| / xréf) [amplitude]
dB(P) = 10 × log₁₀(P / Préf) [puissance]
RMS = √( Σ y[n]² / N )
SNR = 20 × log₁₀(RMS_signal / RMS_bruit)
Repères dB
0 dB SPL — Seuil d'audition
60 dB — Conversation
85 dB — Trafic urbain
120 dB — Avion au décollage
# Calcul RMS et dynamique en Python
import numpy as np
rms = np.sqrt(np.mean(y**2))
peeak = np.max(np.abs(y))
dB_rms = 20 * np.log10(rms + 1e-10)
dynamique = 20 * np.log10(y.max() - y.min() + 1e-10)
print(f"RMS={rms:.4f} Peak={peak:.4f} dB_RMS={dB_rms:.1f} dB")

## Slide 7
Librosa – Installation & chargement d'un fichier audio
S1.2 – Prise en main de l'environnement
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S1 – Librosa
Qu'est-ce que Librosa ?
Bibliothèque Python spécialisée en analyse audio et musicale
Construite sur NumPy / SciPy — compatible avec scikit-learn
Fonctions clés : chargement, visualisation, features (MFCC, chroma, spectro)
Format d'entrée : WAV, MP3, FLAC, OGG (via soundfile & audioread)
Retourne toujours un tuple (y, sr) : tableau NumPy + fréquence d'échantillonnage
Paramètres de librosa.load()
path
Chemin vers le fichier audio (str ou pathlib.Path)
sr
Fréquence d'échantillonnage cible. Défaut=22050. sr=None conserve le sr original
mono
True (défaut) → mixage stéréo en mono. False conserve les canaux
offset
Décalage de début de lecture (secondes)
duration
Durée à charger (secondes). Pratique pour les longs fichiers
res_type
Type de rééchantillonnage : 'kaiser_best' (qualité) ou 'kaiser_fast'
▶ Installation
# Installation
pip install librosa matplotlib numpy scipy soundfile
# Import standard
import librosa
import librosa.display
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
▶ Chargement & inspection
# Chargement basique
y, sr = librosa.load("fichier.wav")
# y : np.ndarray shape (N,), dtype float32
# sr : int = 22050 (par défaut)
# Conserver sr original
y, sr = librosa.load("fichier.wav", sr=None)
# Charger 10s à partir de 5s
y, sr = librosa.load("fichier.wav", offset=5.0, duration=10.0)
# Informations
print(f"Durée : {len(y)/sr:.2f} s")
print(f"Nb points : {len(y)}")
print(f"sr : {sr} Hz")
print(f"min/max : {y.min():.3f} / {y.max():.3f}")

## Slide 8
Visualisation de la forme d'onde (waveform)
S1.2 – Représentation temporelle
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S1 – Waveform
La forme d'onde est la représentation la plus directe : amplitude en fonction du temps
Axe X : temps en secondes (t = index / sr)
Axe Y : amplitude normalisée [-1, +1]
Permet d'identifier visuellement les silences, les attaques, les transitoires
librosa.display.waveshow() gère automatiquement l'axe temporel
Pour de très longs signaux, waveshow() trace l'enveloppe (min/max par fenêtre)
Segments identifiables sur une forme d'onde :
Silence
Attaque
Sustain
Déclin
Silence
▶ Visualisation waveform – code complet
import librosa, librosa.display
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
y, sr = librosa.load("exemple.wav")
# — Figure avec sous-graphes —
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 6))
# Waveform complète
librosa.display.waveshow(y, sr=sr, ax=axes[0], color='#00B4D8')
axes[0].set_title("Forme d'onde complète")
axes[0].set_xlabel("Temps (s)")
axes[0].set_ylabel("Amplitude")
# Zoom sur 0.5 s
start, end = int(0.5*sr), int(1.0*sr)
axes[1].plot(np.arange(end-start)/sr + 0.5, y[start:end], color='#F77F00')
axes[1].set_title("Zoom : 0.5 s → 1.0 s")
axes[1].set_xlabel("Temps (s)")
axes[1].set_ylabel("Amplitude")
axes[1].axhline(0, color='white', linewidth=0.5)
plt.tight_layout()
plt.show()

## Slide 9
Calculer les propriétés numériques d'un signal
S1.3 – Analyse quantitative
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S1 – Propriétés
Durée
durée = len(y) / sr
duration = len(y) / sr # secondes
Toujours vérifier la cohérence avec la durée attendue
Fréquence d'échantillonnage effective
sr = N / T
print(f'sr = {sr} Hz | Δt = {1/sr*1000:.3f} ms')
Intervalle entre deux échantillons : 1/sr en secondes
Nombre de points
N = sr × durée
N = len(y) # = sr * duration
N détermine la résolution fréquentielle de la FFT : Δf = sr/N
Valeurs extrêmes & dynamique
dyn = max(y) − min(y)
dy = y.max() - y.min()
print(f'min={y.min():.3f} max={y.max():.3f}')
Clipping si |y| > 1.0 → distorsion numérique
Énergie totale
E = Σ y[n]²
energy = np.sum(y**2)
rms = np.sqrt(np.mean(y**2))
RMS est préférable à la somme brute pour comparer des signaux de durées différentes

## Slide 10
TP1 – Analyse d'un signal vocal avec Librosa
S1 – Travaux pratiques (45 min)
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
🛠️ TP1 – Durée : 45 min • En binôme • Dataset : fichier vocal fourni ou téléchargé sur freesound.org
1
Chargement & exploration (10 min)
Charger le fichier audio fourni (sr=22050)
Afficher : durée, nb d'échantillons, min/max amplitude, RMS
Essayer avec sr=None et comparer au sr forcé à 22050
2
Visualisation waveform (15 min)
Tracer la forme d'onde complète (waveshow)
Faire un zoom sur 0.5s → repérer les phonèmes / syllabes
Identifier visuellement au moins 2 silences et 2 zones actives
3
Calculs sur le signal (10 min)
Calculer la dynamique en dB (20*log10(max/RMS))
Calculer l'énergie totale et l'énergie de chaque moitié
Comparer les deux moitiés : quelle est la plus énergétique ?
4
Expérimentation (10 min)
Charger uniquement les 3 premières secondes (duration=3)
Inverser le signal (y_inv = y[::-1]) et écouter (librosa.output.write_wav si disponible)
Amplifier de +6 dB (x2 en amplitude) : que se passe-t-il si > 1.0 ?

## Slide 11
Exercice S1 – Signal audio numérique (individuel, 30 min)
Évaluation formative
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
Contexte : on dispose d'un enregistrement de 4,5 secondes capturé à sr = 16 000 Hz, amplitude normalisée, mono.
Q1
Propriétés numériques (4 pts)
a) Calculer N, le nombre total d'échantillons.
b) Calculer l'intervalle temporel Δt entre deux échantillons en ms.
c) Quelle est la fréquence maximale analysable (Nyquist) ?
d) Si on rééchantillonne à 22 050 Hz, quel est le nouveau N ?
Q2
Lecture d'un extrait de code (4 pts)
y, sr = librosa.load("son.wav", sr=None)
print(y.shape, sr, y.max())
# Sortie : (72000,) 16000 0.843
a) Quelle est la durée réelle du fichier ?
b) Pourquoi max ≠ 1.0 ?
c) Si on appelle à nouveau avec sr=22050, quel sera y.shape ?
Q3
Analyse et interprétation (4 pts)
On calcule l'énergie de la 1re moitié E1=1824 et de la 2e moitié E2=312.
a) Calculer E_total et les proportions (%).
b) Que peut-on déduire du contenu acoustique du fichier ?
c) Calculer RMS pour chaque moitié (N/2 = 36 000 pts).
d) De combien de dB la 1re moitié est-elle plus forte ?
Q4
Synthèse ouverte (2 pts)
Un ingénieur audio enregistre une voix à 48 kHz pour un podcast final en 22 kHz. Quels avantages présente le fait d'enregistrer à sr élevé avant de réduire ?
Répondre en 3–4 lignes.
Total : /14 pts • Barème : Q1=4 Q2=4 Q3=4 Q4=2 • Réponses sur feuille ou notebook Jupyter

## Slide 12
Corrigé – Exercice S1
Éléments de réponse
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
✓ Corrigé indicatif – Plusieurs formulations correctes acceptées
Q1
a) N = T × sr = 4.5 × 16 000 = 72 000 échantillons
b) Δt = 1/16000 = 62.5 µs = 0.0625 ms
c) Nyquist = sr/2 = 16 000/2 = 8 000 Hz (suffisant pour la voix, téléphonie)
d) N' = 4.5 × 22 050 = 99 225 points
Q2
a) Durée = 72000 / 16000 = 4.5 s (sr=None préserve le sr original)
b) max ≠ 1.0 → le signal n'a pas saturé (pas de clipping), c'est normal
c) y.shape = (99225,) — même durée mais rééchantillonné à 22050
Q3
a) E_total = 1824 + 312 = 2136 → E1 = 85.4% / E2 = 14.6%
b) La 1re moitié est beaucoup plus active (parole dense, musique) ; la 2e est surtout un silence / queue de réverbération
c) RMS1 = √(1824/36000) ≈ 0.0225 RMS2 = √(312/36000) ≈ 0.0093
d) ΔdB = 20×log10(0.0225/0.0093) ≈ 7.7 dB → la 1re moitié est ~8 dB plus forte
Q4
Enregistrer en haute résolution (48 kHz) permet de capturer tout le spectre utile
sans dégradation précoce. La réduction ultérieure (dithering, filtrage anti-alias)
est plus propre que si on avait enregistré directement trop bas.
On conserve aussi la flexibilité pour d'autres usages (podcast, broadcast…).

## Slide 13
S2
Fréquences & Spectrogrammes
Transformée de Fourier · STFT · Spectrogramme Mel
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School

## Slide 14
Intuition derrière la Transformée de Fourier
S2.1 – Du temps vers les fréquences
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S2 – Intuition FFT
🎹 Analogie : le prisme acoustique
Comme un prisme décompose la lumière blanche en couleurs, la FFT décompose un signal complexe en somme de sinusoïdes pures. Chaque fréquence correspond à une 'couleur' acoustique.
La Transformée de Fourier Discrète (DFT)
Formule DFT
X[k] = Σ(n=0 → N-1) x[n] · e^{−j2πkn/N}
X[k] : coefficient de fréquence k (complexe)
x[n] : n-ième échantillon du signal temporel
N : nombre total d'échantillons
k/N × sr : fréquence correspondante en Hz
|X[k]| : magnitude (amplitude à cette fréquence)
∠X[k] : phase (décalage temporel de cette sinusoïde)
DFT vs FFT : pourquoi ça va vite ?
Algorithme
Complexité
N=44100
DFT naïve
O(N²)
1,9 × 10⁹ ops
FFT (Cooley-Tukey)
O(N log₂ N)
716 530 ops
Accélération
—
× 2 660
rfft vs fft : laquelle utiliser ?
np.fft.fft(y) → N coefficients complexes (symétrie hermitienne)
np.fft.rfft(y) → N//2+1 coefficients (signal réel) — suffisant en audio
np.fft.rfftfreq(N, d=1/sr) → fréquences associées en Hz
Règle : pour de l'audio, toujours rfft — deux fois plus rapide
D = np.abs(np.fft.rfft(y)) # magnitudes
freqs = np.fft.rfftfreq(len(y), 1/sr) # Hz
print(f"Résolution fréq : {sr/len(y):.2f} Hz/bin")

## Slide 15
Lire et interpréter un spectre de fréquences
S2.1 – Analyse fréquentielle
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S2 – Spectre
Axe X : fréquences en Hz (0 → sr/2 = Nyquist)
Axe Y : magnitude |X[f]| — amplitude relative de chaque composante
Pic → présence d'une sinusoïde à cette fréquence dans le signal
Fondamentale f₀ : fréquence la plus basse et généralement la plus forte
Harmoniques : multiples entiers de f₀ (f₀, 2f₀, 3f₀…) → timbre
Bruit large bande : énergie répartie sur toutes les fréquences
Spectre type : voix parlée
f0 ≈ 150 Hz
0
8 kHz
Son pur (diapason)
Fondamentale : 440 Hz
Un seul pic très étroit à 440 Hz, harmoniques quasi absentes
Voix parlée
Fondamentale : 80–300 Hz
Fondamentale + série d'harmoniques espacées de f₀, formants voyelle
Instrument à vent
Fondamentale : Variable
Fondamentale forte + harmoniques très riches = timbre caractéristique
Bruit blanc
Fondamentale : Plat
Énergie uniforme sur toutes les fréquences → spectre plat horizontal
D = np.abs(np.fft.rfft(y))
freqs = np.fft.rfftfreq(len(y), 1/sr)
plt.figure(figsize=(10,4))
plt.plot(freqs, D, color='#00B4D8')
plt.xlim([0, 4000]) # zoom sur voix
plt.xlabel('Fréquence (Hz)'); plt.ylabel('Magnitude')
f0_idx = np.argmax(D); print(f"f0 ≈ {freqs[f0_idx]:.0f} Hz")

## Slide 16
La STFT – Short-Time Fourier Transform
S2.2 – Spectrogramme statique
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S2 – STFT
⚠️ Limite de la FFT globale :
La FFT sur tout le signal nous dit QUELLES fréquences sont présentes, mais pas QUAND. Un signal musical évolutif (mélodie) perd son information temporelle.
Solution : la STFT (fenêtrage glissant)
Diviser le signal en fenêtres temporelles courtes (n_fft ≈ 2048 pts)
Appliquer une FFT sur chaque fenêtre → spectre local
Faire glisser la fenêtre de hop_length en hop_length
Résultat : matrice 2D [fréquences × temps] = spectrogramme
Compromis temps/fréquence : grande fenêtre → meilleure résolution fréq mais moins de précision temporelle
Paramètres librosa.stft()
n_fft
= 2048
Taille de fenêtre FFT. Résol. fréq : sr/n_fft Hz/bin
hop_length
= 512
Décalage entre fenêtres (= n_fft/4). Résol. temporelle : hop/sr s
win_length
= = n_fft
Longueur réelle de la fenêtre (avant zero-padding)
window
= 'hann'
Type de fenêtre : hann (défaut), hamming, blackman
▶ STFT complète – code
import librosa
import librosa.display
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
y, sr = librosa.load("fichier.wav")
# STFT → matrice complexe [n_fft/2+1 × T]
D = librosa.stft(y, n_fft=2048, hop_length=512)
# Magnitude en dB
D_dB = librosa.amplitude_to_db(np.abs(D), ref=np.max)
# Résolutions
df = sr / 2048 # Hz par bin
dt = 512 / sr # secondes par frame
print(f"Résol. fréq : {df:.1f} Hz/bin")
print(f"Résol. temps : {dt*1000:.1f} ms/frame")
print(f"Shape D : {D.shape}")
# Visualisation
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4))
img = librosa.display.specshow(D_dB, sr=sr, hop_length=512,
x_axis='time', y_axis='hz', ax=ax)
fig.colorbar(img, ax=ax, format='%+2.0f dB')
ax.set_title('Spectrogramme STFT')
plt.tight_layout()

## Slide 17
Le fenêtrage – Windowing
S2.2 – Pourquoi pondérer les fenêtres ?
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S2 – Windowing
Le problème de la fenêtre rectangulaire
Tronquer un signal revient à le multiplier par une fenêtre rectangulaire
Cette discontinuité aux bords introduit des artefacts fréquentiels : le spectral leakage (fuite spectrale)
Les hautes fréquences contaminées faussent l'interprétation du spectre
Solution : fenêtres pondérées
Les fenêtres pondérées réduisent progressivement l'amplitude aux bords → discontinuité atténuée
Hann (défaut Librosa) : excellent compromis fuite / résolution principale
Hamming : légèrement moins de fuite que Hann, lobe principal similaire
Blackman : très faible fuite mais lobe principal plus large (moins résolutif)
Règle pratique : Hann pour quasi tout le signal audio ML
Formes de fenêtres
Rectangulaire
Hann
Hamming
Blackman
# Choisir la fenêtre dans librosa.stft()
D_hann = librosa.stft(y, window='hann') # défaut
D_hamming= librosa.stft(y, window='hamming')
D_black = librosa.stft(y, window='blackman')
# Créer une fenêtre personnalisée
import scipy.signal
win = scipy.signal.windows.hann(2048)
D_custom = librosa.stft(y, window=win)

## Slide 18
Le spectrogramme Mel – Échelle perceptuelle
S2.2 – Vers la perception humaine
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S2 – Mel Spectro
L'échelle Mel
Mel(f) = 2595 × log₁₀(1 + f / 700)
L'oreille humaine est plus sensible aux basses fréquences qu'aux hautes → échelle logarithmique.
Hz
Mel
Remarque
100
150
Basses — forte sensibilité
1 000
1 000
Référence (1 Mel = 1 Hz ici)
4 000
2 146
Voyelles, consonnes sibilantes
8 000
2 840
Parole haute fréquence
16 000
3 534
Fréquence quasi inaudible
Banque de filtres Mel (n_mels=8 ici)
Filtres de plus en plus larges vers les hautes fréquences (log)
▶ Spectrogramme Mel – code complet
# Spectrogramme Mel complet
S = librosa.feature.melspectrogram(
y=y, sr=sr,
n_mels=128, # nb de bandes Mel
fmax=8000, # fréquence max analysée
n_fft=2048,
hop_length=512
)
# Conversion en dB (log-compression)
S_dB = librosa.power_to_db(S, ref=np.max)
print(f"Shape : {S.shape}") # (128, T)
print(f"Min : {S_dB.min():.1f} dB")
print(f"Max : {S_dB.max():.1f} dB")
# Visualisation
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
img = librosa.display.specshow(
S_dB, sr=sr, hop_length=512,
x_axis='time', y_axis='mel',
fmax=8000, ax=ax
)
fig.colorbar(img, ax=ax, format='%+2.0f dB')
ax.set_title('Spectrogramme Mel')
plt.tight_layout()
plt.show()

## Slide 19
STFT vs Spectrogramme Mel : quand utiliser quoi ?
S2.2 – Choix de la représentation
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
S2 – Choix
Critère
STFT (linéaire)
Spectrogramme Mel
Axe fréquence
Linéaire en Hz
Logarithmique (Mel)
Résolution basses fréq.
Faible (bins uniformes)
Élevée (plus de bandes)
Résolution hautes fréq.
Élevée
Faible
Pertinence perceptuelle
Non (physique)
Oui (mimique l'audition)
Shape typique
(1025, T)
(128, T) ou (40, T)
Reconstruction inverse
Oui (librosa.istft)
Difficile (non inversible exactement)
Utilisation ML classique
Rarement direct
✓ Recommandé (SVM, RF, CNN)
Utilisation Deep Learning
Parfois (VoiceConv)
✓ Standard (MFCC, CNN audio)
🔑 Règle de décision
Classification audio / ML → Mel (+ MFCC) • Reconstruction / séparation de sources → STFT • Deep learning (CNN) → Mel dB • Analyse acoustique fine (harmoniques) → STFT

## Slide 20
TP2 – FFT & Spectrogrammes (45 min)
S2 – Travaux pratiques
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
🛠️ TP2 – 45 min • En binôme • Continuer avec le même fichier audio que le TP1
1
FFT & spectre fréquentiel (12 min)
Calculer la FFT avec np.fft.rfft(y) et rfftfreq()
Tracer la magnitude en fonction des fréquences (0 → 4000 Hz)
Identifier la fondamentale f0 avec np.argmax(D)
Afficher les 5 fréquences les plus énergétiques
2
Spectrogramme STFT (12 min)
Calculer la STFT avec n_fft=2048, hop_length=512
Convertir en dB avec amplitude_to_db()
Visualiser avec specshow(x_axis='time', y_axis='hz')
Identifier des zones temporelles à énergie forte
3
Spectrogramme Mel (12 min)
Calculer le Mel spectro avec n_mels=128, fmax=8000
Afficher côte à côte STFT et Mel (plt.subplot 1×2)
Commenter : quelle représentation est plus lisible ?
4
Effets des paramètres (9 min)
Tester n_fft = 512, 1024, 4096 → observer la résolution
Tester n_mels = 40, 80, 128 → impact sur la granularité
Documenter vos observations dans un markdown

## Slide 21
Exercice S2 – FFT & Spectrogrammes (individuel, 30 min)
Évaluation formative
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
Contexte : signal audio de 2 s, sr = 22 050 Hz. La FFT donne D = np.fft.rfft(y), shape (22050,).
Q1
FFT – propriétés (4 pts)
a) Combien de bins fréquentiels contient rfft(y) ? Justifier.
b) Calculer la résolution fréquentielle Δf (Hz/bin).
c) À quel bin correspond f = 440 Hz (La4) ?
d) Si on double N (zero-padding à 44 100 pts), que change-t-on : résolution réelle ou artificielle ?
Q2
Lecture de spectrogramme (4 pts)
STFT paramètres : n_fft=2048, hop_length=512, sr=22050.
a) Calculer la résolution fréquentielle du spectrogramme (Hz/bin).
b) Calculer la résolution temporelle (ms/frame).
c) Pour une durée de 3 s, combien y a-t-il de frames ?
d) Donner la shape de la matrice D retournée par librosa.stft().
Q3
Mel vs STFT (4 pts)
a) Convertir 500 Hz en Mel (formule : 2595×log10(1+f/700)).
b) Convertir 2000 Hz en Mel.
c) Calculer l'écart en Hz entre 500 et 1000 Hz, et entre 4000 et 4500 Hz.
Même écart en Hz → même écart en Mel ? Pourquoi ?
d) Pourquoi n_mels=40 est souvent suffisant pour les MFCC (voix) ?
Q4
Choix de représentation (2 pts)
On souhaite entraîner un modèle pour distinguer chants de baleines
(20–8000 Hz) de bruits sous-marins industriels (large bande).
Recommander une représentation et justifier le choix de n_fft,
hop_length et fmax. Répondre en 4–5 lignes.
Total : /14 pts • Q1=4 Q2=4 Q3=4 Q4=2 • Calculatrice autorisée – Réponses sur feuille ou notebook

## Slide 22
Corrigé – Exercice S2
Éléments de réponse
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
✓ Corrigé indicatif
Q1
a) rfft retourne N//2+1 bins = 44100//2+1 = 22 051 bins (signal réel → symétrie)
b) Δf = sr/N = 22050/44100 = 0.5 Hz/bin
c) Bin 440 Hz = 440/0.5 = 880e bin (index 880)
d) Zero-padding améliore la résolution artificielle (interpolation) mais pas la résolution réelle (liée à la durée T=N/sr) ; aucune nouvelle information n'est ajoutée
Q2
a) Δf = sr/n_fft = 22050/2048 ≈ 10.8 Hz/bin
b) Δt = hop_length/sr = 512/22050 ≈ 23.2 ms/frame
c) nb_frames = ⌊(N - n_fft)/hop_length⌋ + 1 ≈ ⌊(66150-2048)/512⌋+1 = 126 frames
d) Shape = (n_fft//2+1, nb_frames) = (1025, 126)
Q3
a) Mel(500) = 2595×log10(1+500/700) = 2595×log10(1.714) ≈ 2595×0.234 ≈ 607 Mel
b) Mel(2000) = 2595×log10(1+2000/700) = 2595×log10(3.857) ≈ 2595×0.586 ≈ 1520 Mel
c) Δf[500→1000]=500 Hz vs Δf[4000→4500]=500 Hz → même en Hz, mais Mel(1000)-Mel(500)≈393 Mel vs Mel(4500)-Mel(4000)≈66 Mel → très différent ! L'oreille est bien plus sensible aux basses
d) Les formants vocaux pertinents sont dans [300–3400 Hz]. 40 bandes couvrent bien cet intervalle avec suffisamment de résolution pour discriminer les voyelles/consonnes.
Q4
Recommandation : spectrogramme Mel, n_fft=2048, hop_length=256, sr=16000, fmax=8000
Justification : les chants de baleines (20 Hz–8 kHz) nécessitent fmax=8000
Mel pertinent car la répartition des fréquences du chant est perceptuellement compressée
hop_length=256 donne ~16 ms de résolution temporelle → suffisant pour les modulations

## Slide 23
Fiche mémo – Jour 1
Synthèse à conserver
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School • Traitement du Signal – Jour 1
SESSION 1 – Signal Audio
Signal = tableau NumPy float32 normalisé [-1, 1]
y, sr = librosa.load(path, sr=22050, mono=True)
Durée = len(y) / sr
Δt = 1/sr • N = sr × durée
Nyquist = sr / 2 • Aliasing si fs < 2×fmax
RMS = √(mean(y²)) • dB = 20×log10(A/Aref)
waveshow() → forme d'onde temporelle
Clipping si |y| > 1.0 → distorsion
SESSION 2 – FFT & Spectrogrammes
FFT → décompose signal en sinusoïdes (temps→fréq)
D = np.abs(np.fft.rfft(y)) — magnitudes
freqs = np.fft.rfftfreq(N, 1/sr) — axe Hz
Δf = sr/N • rfft shape = N//2+1
STFT = FFT glissante → spectre 2D [freq, temps]
n_fft↑ → résol. fréq↑, résol. temps↓
hop_length = n_fft/4 recommandé
Mel : log-compression perceptuelle → ML audio
S_dB = librosa.power_to_db(S, ref=np.max)
Mel pour ML/CNN • STFT pour reconstruction

## Slide 24
Synthèse – Jour 1
Signal audio = tableau NumPy, caractérisé par sr, amplitude et durée
Librosa charge, normalise et fournit les outils d'analyse essentiels
La FFT révèle les composantes fréquentielles cachées dans le signal
La STFT localise les fréquences dans le temps → spectrogramme
L'échelle Mel mime la perception humaine → incontournable pour le ML
Jour 2
demain
▶ Nettoyage du signal
▶ Réduction du bruit
▶ Segmentation
▶ Features audio
▶ MFCC en détail
Bravo pour cette première journée ! Continuez à pratiquer ce soir avec vos propres fichiers audio.
Yakine CHERKAOUI, formateur • Mastère Data & IA – Nexa Business School